Утверждена

Решением Совета депутатов

Ольшанского сельского

поселения от 18.07.2013 г.

№ 50/160

Схема

Водоснабжения и водоотведения

Ольшанского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

2013 г.

ВВЕДЕНИЕ

ПАСПОРТ СХЕМЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Ольшанском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

3.2. Анализ существующих проблем

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

3.5. Перспективная схема водоснабжения

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

4.2. Анализ существующих проблем

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод	Ошибка! Закладка не определена.

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации	Ошибка! Закладка не определена.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года Ольшанского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы администрации Ольшанского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области ;

- Генерального плана Ольшанского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

- Программы социально-экономического развития Ольшанского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2013 - 2016 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Ольшанском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Ольшанского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Ольшанского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2012 - 2020 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Ольшанского поселения  Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Урюпинский район,  Ольшанское  сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"

Цели схемы :

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц  Ольшанского  сельского поселения;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2012 по 2020 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2014 -2015 годы:

- замена ветхих сетей водопровода – 0,4 км.;

- бурение водозаборной скважины – 1 шт.

Второй этап строительства- 2015 - 2017 годы:

- реконструкция водозаборных скважины - 1 шт.;

- строительство скважин – 1 шт.;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах – 1 шт.;

-	строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки – 2 км.;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод – 1 шт.;

- строительство канализационных саматичных коллекторов – 350 м.

Третий этап строительства -2018 - 2020 (расчетный срок):

- замена ветхих сетей водопровода – 0,5;

- строительство водопровода – 1,5 км.;

- строительство скважины – 1 шт.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 22 680 тыс. руб., в том числе:

18 980 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

3700 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2012- 2020 годах составляет:

- всего	- 22 680 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 7000 тыс. рублей;

- внебюджетные источники	- 15 680 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Ольшанского  сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Ольшанского  поселения  Урюпинского  муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов Ольшанского сельского поселения.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о Ольшанском  сельском поселении  Урюпинского  муниципального района Волгоградской области.

Муниципальное образование Ольшанского сельское поселение расположено в  границах Урюпинского  муниципального района.

Граница Ольшанского  поселения утверждена Законом Волгоградской области от 30.03.2005 № 1037-ОД "Об установлении границ и наделении статуса Урюпинского района и муниципальных образований в его составе" (закон Волгоградской области об установлении границ поселения).

Ольшанское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере - с Вишняковским с.п.

- на востоке - с Креповским с.п. Дьяконовским с.п.

- на юге - с г. Урюпинск

- на западе - с г. Урюпинск, с Котовским с.п.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 30.03.2005 № 1037-ОД"Об установлении границ" в состав Ольшанского  поселения входят следующие населенные пункты:

- х. Ольшанский, х. Попов

Общая площадь территории  Ольшанского поселения составляет 4340 га, в том числе земля поселения 236 га. Численность постоянного населения на 01.01.2012 составила  2830  человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: Алексиково, Урюпинск, Нехаево, является автодорога Алексиково – Урюпинск – Нехаево областного значения и железнодорожная ветка Урюпинск – Алексиково – Волгоград.

Главными элементами природного каркаса Ольшанского поселения являются:  речка Ольшанка.

Основу градообразующей базы Ольшанского поселения составляют 21 основных производственных объектов. Среди них выделяются: хутор Ольшанка: магазин ул. Комарова, 2б, руководитель Черных С.В.; ИП Зыкина, ул. Комарова, 2а, руководитель Зыкина Н.В.; магазин «березка» , ул. Комарова,27а руководитель Черных С.В.; магазин «Каролина», ул. Комарова, 43 руководитель Романченко Н.И.; аптека, ул. Комарова, 43 руководитель Тириченко Г.И.; магазин «Арбат» , ул. Комарова, 86а руководитель Наурбиев А.К.; магазин «Эллада», ул. Комарова, 86 руководитель Мамедов Г.Г.о; магазин «Фрукты», ул. Комарова, 88 руководитель Мамедов Г.Г.о; металлобаза,  ул. Комарова, 19 руководитель Чиркун Н.Н.; ООО МИЛНА, ул. Комарова, 69а руководитель Руденко Н.М.; ФЕРМЕР .РУ, ул. Комарова, 69а руководитель Захаров Р.В.; магазин «Автолидер», ул. Комарова, 71 руководитель Косолапова Н.Г.; торговый дом «Поланд», ул. Комарова, 71 руководитель Половинкина Н.М.; магазин продовольственный, ул. Комарова, 126а руководитель Дик Г.Н.; магазин автозапчасти, ул. Комарова, 126б руководитель Дик Г.Н.; магазин, ул. Комарова, 11а руководитель Колотев И.Г.; магазин бытовой химии, ул. Комарова, 82 руководитель Неменков Р.П.; магазин продтовары, ул. Железнодорожная, 4 руководитель Саютина Н.В.

Хутор Попов: магазин продовольственный, ул. Гагарина руководитель Терехов В.Н.; магазин, ул. Школьная (остановка) руководитель Котовчихина Л.К.; магазин, ул. Садовая, 22 руководитель Саютина Г.В.

Сельскохозяйственная земля сдается в аренду ИП Главе К(Ф)Х Гусакову Н.В. зарегистрированному в  Креповском сельском поселении.

Основными направлениями деятельности хозяйств являются сельское хозяйство семена, зерно, подсолнечник, кукуруза, пшеница, рожь.

Климат на территории поселения имеет некоторые особенности: высокая степень континентальности, засушливость, неустойчивость режима увлажнения и большая изменчивость его год от года, сильные ветры Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 2 до 10 м.

В Ольшанском  сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда  Ольшанского поселения составляет 39,2 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома - площадью  1,6  тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 1 жилых домов многоквартирного типа, расположенных в х. Ольшанском.

Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного фонда на территории администрацией Ольшанского  поселения отсутствуют . Жилищный фонд составляет 39,2 тыс.кв.м, из них 96% приходится на индивидуальный фонд и 4% на многоквартирный жилой фонд .

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 594 домов, общей площадью 37,6 тыс.кв.м.

Численность постоянно проживающего населения в Ольшанском сельском поселения на расчетный срок до 2020 года составит более 3 тыс. человек. Численность сезонного населения в садоводческих и дачных объединениях -    тыс. человек.

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Ольшанского  поселения имеются две централизованные системы водоснабжения в х. Ольшанка и в х. Попов  Водоснабжение осуществляется от двух заборных скважин и двух водонапорных башен.

Водоподготовка и водоочистка отсутствует.

На территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения.

Очистка сточных вод осуществляется  городскими очистными сооружениями.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью Ольшанского сельского поселения и эксплуатируются кооперативом «Водник», в ближайшее время будет создан МУП «Ольшанский»

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Ольшанског сельского поселения являются подземный источники водоснабжения.

Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Водоснабжение населенных пунктов Ольшанского сельского поселения организовано от: водозаборной скважины ул. Школьная в х. Попов и водозаборной скважины ул. Овражная в х. Ольшанка.

В системы централизованного водоснабжения развиты в не достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: х. Ольшанка и х. Попов не на всех улицах хуторов.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории Ольшанского сельского поселения населенных пунктов является кооператив «Водник»

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Скважина №04971 х. Ольшанка | Скважина, насос, узел учета, частотный преобразователь EI - 7011 | 1991 | 336 | 36 | 50 |
| 2 | Скважина №01309 х. Попов | Скважина, насос, | 1981 | 156 | 31 | 50 |

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 04971 х. Ольшанка |  | ЭЦВ – 6 – 16 – 110 | 14 | 110 | 5,5 |  |
| 2 | Скважина № 01309 х. Попов |  | ЭЦВ – 6 - 50 | 6 | 60 | 3 |  |

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3

| № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 5,5 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 2,0 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 |  |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | 0,2 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 0,005 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | 0,01 |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 68 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 | 0,00010 |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 | 2,5 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 | 0,005 |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 |  |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | 0,00010 |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | 0,045 |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | 0,039 |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,7 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 0 |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1 |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 | 0 |

Водопроводные сети проложены из металлических, асбестоцементных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 80 до 160 мм общей протяженностью в Попов 1151 м и в х. Ольшанка 4214 м. Износ существующих водопроводных сетей по Ольшанскому сельскому поселению составляет 5% - и 1450 м.., 65% - 1564 м. и 80% - 1200 м., в х. Попов 500 м. износ – 85% и 651м. износ – 70%

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Ольшанского сельского поселения в х. Ольшанка из скважины № 04971, в х. Попов из скважины № 01309  составляет от 70 до 100 тыс.м3/сут., с учетом сезонного населения - 130 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 40 % территории жилой застройки.

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью артизиамских скважин в х. Ольшанка № 04971 в х. Попов № 01309 размещаемых на территориях Ольшанского сельского поселения.

- Источником водоснабжения Ольшанского сельского поселения являются в х. Ольшанка и в х. Попов подземная скважина.

- Вода соответствует  требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1985 года, имеет удовлетворительное состояние и местами требует перекладки и замены трубопроводов.

## 3.2. Анализ существующих проблем

а) водозаборы

-  отсутствие наблюдательной сети скважины

- малое количество скважин

б) водопроводные сети

- высокий износ сетей водопровода

- малая загруженность водопроводной сети

- большое количество населения пользуется из собственных колонок

- от ток водопотребителей продолжается из финансовых соображений

в) водоотведение

- КНС находится на территории ГССУ СОГЛВИ «Урюпинский психоневрологический интернат» и не может оказывать услуги другим организациям.

- на коллекторе построено нежилое здание на территории ГССУ СОГЛВИ «Урюпинский психоневрологический интернат»

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Ольшанского сельского поселения :

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения Ольшанского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2012 год | Расчетный срок – 2020 год |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | х. Ольшанка | 348 | 1825 | 50 | 1875 |
| 2 | х. Попов | 246 | 1005 | 180 | 1185 |
| Всего по поселению | 594 | 2830 | 230 | 3060 |

Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2020 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | 1 этап 2013 – 2015 годы | Расчетный срок 2013 - 2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |
| 1 | Население постоянное сезонное | тыс. чел. тыс. чел. | 2,85 | 2,92 | 3,06 |
|  | Итого по населенным пунктам | тыс. чел. |  |  | 3,06 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 38,4 | 39,1 | 41,6 |
|  | Итого | тыс. кв. м |  |  | 43,2 |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м |  |  |  |
| 2 | Дачные и садовые организации | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | Итого | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | Всего по поселению | тыс. кв. м |  |  |  |
| Новое жилищное строительство |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м |  |  |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 0,2 | 0,7 | 2,5 |
| 3 | Дачное строительство | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | Итого | тыс. кв. м |  |  | 2,5 |

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Ольшанского сельского поселения принимаются артезианские скважины.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями - 160 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки - 50 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 30 л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 0,9 в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 50 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания - 20 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения –21,5 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 12 л на одного человека в смену. Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 10 л/с; для коммунально-производственных объектов - 10 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 2 (1 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Продолжительность тушения пожара – 1,5 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 3 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 49,7 м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Сезонное население

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2013 год | 1 этап строительства 20__ -20__ г.г. | 2 этап строительства 20__-20__г.г. | 3 этап строительства 20__-20__ г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 10 | 43 | 0,43 | 45 | 0,45 | 48 | 0,48 | 51 | 0,51 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 21,5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | Детские школы искусств | 1 учащийся | 10 | - | -- | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Клубы, ДК | 1 место | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Амбулатория | 1 больной в смену | 13 | 20 | 0,26 | 20 | 0,26 | 20 | 0,26 | 23 | 0,3 |
| 6 | Предприятия общественного питания | 1 усл. блюдо | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Плавательный бассейн | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Производственно -коммунальные объекты | 1 человек | 10 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 1,9 |  | 1,5 |
| 9 | Итого |  |  |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 2,3 |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 80 л/чел. в сутки, в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - 1в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства - 232 м3/сутки;

- на II этап строительства - 238 м3/сутки;

- на III этап строительства - 245 м3/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из водопровода, а так же ёмкостью из речного водозабора и колодцев, колонок частных домовладений.

Суммарное водопотребление Ольшанского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 8.

Таблица 8

| №пп | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевого качества |  |  | технической |
|  |  | соврем. | I этап 2015 год | 2 этап 2017 год | расчетный | I этап 2015 год | 2 этап 2017год | расчетный |
|  |  | состоян. 2013 год |  |  | срок , 2020год |  |  | срок , 2020 год |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население | 158 | 163 | 164 | 184 |  |  |  |
|  | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственно- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,3 |  |  |  |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | 60 | 65 | 70 | 70 | 172 | 173 | 175 |
|  | Итого: | 219,2 | 229,4 | 235,5 | 256,3 | 172 | 173 | 175 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 21,9 | 22,9 | 23,5 | 25,6 | 17,2 | 17,3 | 17,5 |
|  | Всего: | 241,1 | 242,3 | 259 | 282,1 | 189,2 | 190,3 | 192,5 |

Суммарное водопотребление Ольшанского сельского поселения

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Ольшанского сельского  поселения на расчетный срок принимаются забор из артезианских скважин. Полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из водопровода, а так же ёмкостью из речного водозабора, колодцев и колонок частных домовладений. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 0,24 тыс. м3/сут.;

- на 2 этап строительства – 0,26 тыс. м3/ сут.

- на расчетный срок строительства – 0,28 тыс. м3/сут.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

- Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Ольшанского сельского  поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в Ольшанском сельском поселении с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы и др. оборудование):

-	получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,28 га;

На I этап строительства расчетное водопотребление по Ольшанскому сельскому поселению составит  тыс. 0,24 м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена ветхих сетей водопровода – 0,4 км.;

-  бурение водозаборной скважины – 1 шт.;

На II этап строительства расчетное водопотребление по Ольшанскому сельскому поселению составит 0,26 тыс. м3/сутки.

- На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция водозаборных скважины - 1 шт.;

- строительство скважин – 1 шт.;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах – 1 шт.;

-	строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки – 2 км.;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод – 1 шт.;

- строительство канализационных саматичных колекторов – 350 м.

На расчетный срок водопотребление поселения составит 0,28 тыс. м3/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена ветхих сетей водопровода – 0,5;

- строительство водопровода – 1,5 км.;

- строительство скважины – 1 шт.

# 4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 4.1. Анализ структуры системы водоотведения

В Ольшанском сельском поселении не имеются бассейны канализования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации:

Бассейн канализования № 1.

В систему водоотведения Ольшанского сельского поселения х. Ольшанка  поступают стоки от 36 квартирного дома расположенного по улице Комарова, 41

Канализационными сетями охвачена территория х. Ольшанка Сеть водоотведения является самотечное и предназначена для транспортирования   сточных вод на очистные сооружения через КНС принадлежащее дому интерната. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из азбестоцементных труб диаметром 200  мм и имеют удовлетворительное состояние. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 0,3 км. Канализационными сетями охвачено - % территории жилой застройки.

Сточные воды от 36 квартирного дома поступают на канализационную насосную станцию (далее – КНС) принадлежащую  ГССУ СОГПВИ «Урюпинский психоневрологический интернат»  и перекачиваются по напорному водоводу в городскую канализационную сеть.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

## 4.2. Анализ существующих проблем

- В настоящее время Ольшанское сельское поселение имеет низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 0,1 % территории жилой застройки.

- В связи с невозможностью приёма сточных вод ГССУ СОГПВИ «Урюпинский психоневрологический интернат» требуется строительство новых очистных сооружений и подводящего коллектора.

3. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения в целом.

4. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

# 5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

## 5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна составить 0,25 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2013- 2015 гг.

- замена ветхих сетей водопровода – 0,4 км.;

-  бурение водозаборной скважины – 1 шт.;

II этап строительства 2015- 2017 гг.

- реконструкция водозаборных скважины - 1 шт.;

- строительство скважин – 1 шт.;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах – 1 шт.;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки – 2 км.;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод – 1 шт.;

- строительство канализационных саматичных коллекторов – 350 м.

III этап строительства (расчетный срок 2017- 2020

- замена ветхих сетей водопровода – 0,5;

- строительство водопровода – 1,5 км.;

- строительство скважины – 1 шт.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 63 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 8,9 км.

## 5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационным коллекторами до очистных сооружений площадок существующих и новых очистных сооружений канализации.

Общая протяженность канализационных сетей диаметром 200 мм составит 0,4 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть - из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Техническая".

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап. 2013 - 2015 гг.

II этап. 2015 - 2017 гг.

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод – 1 шт.;

- строительство канализационных саматичных коллекторов – 350 м.

III этап. 2017 - 2020 гг.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года.

Всего инвестиций на 2013 - 2020 годы необходимо 22 680 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 18 980 тыс.руб., для строительства системы водоотведения 3700 тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 11

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| 2012 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - |
| 2014 | 480 |  | 480 |
| 2015 | 3500 |  | 3500 |
| 2016 | 5600 |  | 5600 |
| 2017 | 6700 |  | 6700 |
| 2018 | 700 |  | 700 |
| 2019 | 2200 |  | 2200 |
| 2020 | 3500 |  | 3500 |
| Итого 2012-2020гг | 22 680 |  | 22 680 |
| Всего по проекту | 22 680 |  | 22 680 |

# 7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 22 680 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 18 980 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение - 3700 тыс. рублей.

## 7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013 - 2020 годах составляет:

- всего	- 22680 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 7000 тыс. рублей;

- внебюджетные источники	- 15680 тыс. рублей

## 7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Ольшанского сельского поселения .

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

.-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.	- планируемый объем дополнительной мощности в результате

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = Ф Пк / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qувел.водосн.абон.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3 /час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

___________ руб./ м3/час;

- к сетям водоотведения составит:

______________________ руб./ м3/час.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

# 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Ольшанского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2020 г.г. согласно техническому заданию.

# Приложение 1

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Ольшанского сельского поселения Урюпинского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2013 - 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 2014 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена ветхих сетей водопровода | км | Увеличение пропускной способности водопровода |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 2 | Бурение водозаборной скважины | м3/сут | Увеличение подачи воды |  |  |  | 16 |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение" | км |  |  |  | 0,4 | 16 |  |  |

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Ольшанского сельского поселения Урюпинского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

2 этап 2015-2017года

| 1 | Реконструкция водозаборной скважины | м3/час | Увеличение подачи воды |  |  | 0,16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительство водозаборной скважины | м3/час | Увеличение подачи воды |  |  | 0,16 |  |  |  |
| 3 | Строительство станции водоподготовки | Шт. | Улучшение качества питьевой воды |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Строительство магистрального водопровода для планируемого на расчетный срок застройки | км | Увеличение подачи воды |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |

Бассейн канализования №1

|  | Наименование мероприятия | . Ед. изм | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 2016 2017 |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод | шт | Улучшение очистки сточных вод |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Строительство канализационных саматичных коллекторов | км | Увеличение пропускной способности |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоотведении": | км |  |  |  |  | 0,35 |  |  |

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Ольшанского сельского поселения Урюпинского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план

3 этап 2017-2020г

| 1 | Замена ветхих сетей водопровода | км | Увеличение пропускной способности |  | 0,5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительство водопровода | км | Увеличение подачи воды |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 3 | Строительство скважины | Шт. | Улучшение качества питьевой воды |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": |  |  |  | 0,5 | 1,5 | 1 |  |  |

# Приложение 2

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Ольшанского  поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

1 этап 2013-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 20__ | 20__ | 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Замена ветхих сетей водопровода | 480 |  | 480 |  |  |  |  |
| 3 | Бурение водозаборной скважины | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": |  |  | 480 | 3500 |  |  |  |

Мероприятия

по развитию систем водоснабжения и водоотведения  Ольшанского поселения , направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

2 этап 2015-2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. (без НДС) | 2015 | 2016 | 2017 | 20__ | 20__ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Реконструкция водозаборной скважины | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство скважины | 1 300 |  | 1 3004 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство станции водоподготовки | 2800 |  |  | 2800 |  |  |  |
| 5 | Строительство магистрального водопровода для планируемой расчетный срок застройки |  |  |  | 3 000 |  |  |  |

водоотведение

| 1 | Строительство канализационный очистных сооружений | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительство саматичных коллекторов | 1 200 |  |  | 1 200 |  |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоотведение": | 3 700 |  |  | 3 700 |  |  |  |

# Приложение 3

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Ольшанского  поселения Урюпинского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и

подключению новых абонентов

(организационный план и финансовый план)

3 этап 2017-2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| водоснабжение |
| 1 | Замена ветхих сетей водопровода | 700 | 700 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопровода | 2200 |  | 2200 |  |  |
| 3 | Строительство скважины | 3500 |  |  | 3500 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 6400 | 700 | 2200 | 3500 |  |

# Text boxes

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотре бления, л/чел. в сутки | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Постоянное население |
| 1. | Многоквартирная жилая застройка высокой этажности (5-9 этажей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-4 этажа) | 50 | 0,06 | 2,8 | 3,6 | 0,06 | 2,8 | 3,6 | 0,006 | 2,8 | 3,6 | 0,006 | 2,8 | 3,6 |
| 3. | Индивидуальна я жилая застройка | 50 | 2,77 | 1116 | 154,3 | 2,86 | 120 | 159 | 2,91 | 130 | 161 | 3 | 135 | 180 |
| 4. | Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по постоянному населению: | 50 | 2,83 | 119 | 158 | 2,92 | 123 | 163 | 2,97 | 133 | 164,6 | 3,06 | 137,8 | 183,6 |
| 5. | Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации сезонного проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сезонному поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по поселению: | 50 | 2,83 | 119 | 158 | 2,92 | 123 | 163 | 2,97 | 133 | 164,6 | 3,06 | 137,8 | 183,6 |

Современ. состояние -2012год

I этап строительства – 20__ год

2 этап строительства -20__ год

Таблица 6

Расчетный срок строительства, 20__ год

|  | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 20120 | 20__ | 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 20__ | 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |