# Комплексная программа модернизации и реформирования коммунального хозяйства

# Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

# на 2013-2020 годы

### х. Петровский 2013 г.

# Содержание

| 1. Паспорт | 14-15 |
| --- | --- |
| 1.1. Введение | 16 |
| 1.2. Цели и задачи | 16 |
| 2. Характеристика Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области | 17 |
| 2.1 Показатели сферы коммунального хозяйства Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области | 17-19 |
| 2.2 Демографическая ситуация. Прогноз динамики численности населения | 19 |
| 2.3 Территориальное планирование | 20 |
| 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения | 20 |
| 3.1 Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление проблем функционирования | 20 |
| 3.2 Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы теплоснабжения | 21 |
| 3.3 Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования | 22 |
| 3.4 Обоснование требований к системе теплоснабжения установленным стандартом качества | 23 |
| 3.5 Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий | 24 |
| 3.6 Ожидаемые результаты выполнения | 24 |
| 4. Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения | 24 |
| 4.1 Анализ существующей организации системы водоснабжения и водоотведения | 25 |
| 4.2 Баланс водопотребления и водоотведения | 26 |
| 4.3 Характеристика основных проблем системы водоснабжения и водоотведения | 26 |
| 4.4 Основные направления в решении проблем системы водоснабжения и водоотведения | 26 |
| 4.5 Ожидаемые результаты | 27 |
| 4.6 Ожидаемые результаты | 27 |
| 4.7. Технико-экономические обоснования | 27 |
| 4.8. Схема системы водоснабжения в Петровском сельском поселении | 28 |
| 4.8.1 Схема доступной мощности системы водоснабжения в Петровском сельском поселении | 29 |
| 4.8.2 Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения по Петровскому сельскому поселению | 30 |
| 5. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) | 30 |
| 5.1 Общие положения | 30 |
| 5.2 Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования | 30-31 |
| 5.3 Потребители | 31 |
| 5.4 Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические требования | 31 |
| 5.5 Перечень мероприятий | 31 |
| 5.6 Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий | 31-32 |
| 6. Комплексное развитие системы электроснабжения | 32 |
| 6.1 Объекты электроснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования | 32 |
| 6.2 Технические характеристики систем энергоснабжения Петровского сельского поселения | 33-34 |
| 6.3. Пояснительная записка по предоставлению услуги электроснабжения | 35 |
| 6.4 Проблемы эксплуатации системы в разрезе: надежность, качество, экологические требования. | 35 |
| 6.5 Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий | 35-36 |
| 7. Комплексное развитие системы газоснабжения | 36 |
| 7.1 Анализ существующей организации системы газоснабжения, выявление проблем функционирования | 36 |
| 7.2 Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы газоснабжения | 36 |
| 7.3 Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартам качества | 37 |
| 7.4. Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий | 37 |
| 8. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области | 38-40 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | 41-42 |

1. Паспорт

| Наименование Программы | Комплексная программа модернизации и реформирования коммунального хозяйства Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2013-2020 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы»; Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; |
| Заказчик Программы | Администрация Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области. |
| Разработчик Программы | Администрация Петровского сельского поселения. |
| Исполнители Программы | Администрация Петровского сельского поселения, предприятия ЖКХ, филиалы энергоснабжающих/энергосетевых организаций Волгоградской области. |
| Цели Программы | Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; Обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг нормативного качества. |
| Задачи Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности. |
| Срок реализации Программы | Реализация Программы планируется на 2013 - 2020 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2013-2015 годы; 2-й этап 2016-2020 годы; |
| Затраты на реализацию программы | Общая смета затрат составляет 13,66 млн.руб. (в ценах 2012г.) |
| Источники финансирования Программы | Областной бюджет, Фонд энергосбережения, бюджет Петровского сельского поселения, заемные средства, энергосервис |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Реализация программы: Администрация Петровского сельского поселения, предприятия ЖКХ, филиалы энергоснабжающих/энергосетевых организаций Волгоградской области. Контроль реализации: Совет депутатов Петровского сельского поселения, Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Волгоградской области, ГУ «Волгоградский центр энергоэффективности». |

# 1.1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

# 1.2. Цели и задачи

Целью разработки Программы модернизации и реформирования коммунального хозяйства Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2013-2020 годы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа модернизации и реформирования коммунального хозяйства Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2013-2020 годы представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Петровского сельского поселения.

Основными задачами модернизации и реформирования коммунального хозяйства Петровского сельского поселения на 2013-2020 годы является:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития Петровского сельского поселения. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной   инфраструктуры  и потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере коммунального комплекса Петровского сельского поселения, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

2. Характеристика Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района.

Коммунальное хозяйство Петровского сельского поселения является многоотраслевым комплексом: на территории поселения находятся МОУ Петровская СОШ с отделением дошкольного образования, Петровская амбулатория, МКУ «Петровский СДК».

Многоквартирные дома (МКД) в поселении отсутствуют.

Общая протяженность водопроводных сетей –12,223км. Мощность водопроводов в районе составляет  0,503 тыс. м3/сут. Водопроводы и водозаборные скважины находятся в собственности Петровского сельского поселения. Эксплуатацией занимается некоммерческое товарищество. Канализационные сети отсутствуют. Износ водопроводных сетей по поселению составляет свыше 60 процентов.

Теплоснабжение муниципальных учреждений Петровского сельского поселения (учредителем которых является Петровское сельское поселение) осуществляется от 3 автономных газовых котельных.

Суммарная мощность муниципальных котельных составляет 0,22 Гкал/час. Тепловые сети отсутствуют.

Анализ проведенных обследований технического состояния котельного оборудования показал, что 2 автономным котельным запущенным в эксплуатацию в 2011 г., 2012 г. модернизация не требуется, в автономной котельной (пер.Школьный 22 б) необходима замена котла Хопер 50 на современный газовый котел, реконструкция системы отопления.

На территории Петровского сельского поселения имеет место (особенно в летний период времени) дефицит питьевой воды, одной из причин которого является выход из строя водозаборных скважин, водопроводов имеющих также высокую степень физического износа и требующих восстановления, вода источников не соответствует гигиеническим нормативам (имеют место повышенное содержание солей жесткости, железа, наличие бактериальных загрязнений и т.д.), что не позволяет обеспечить население водой нормативного качества и требует проведения дополнительной подготовки воды.

В условиях роста цен на энергоносители  ресурсосбережение становится одним из важнейших направлений реформирования коммунального хозяйства. Решение данной проблемы требует полного учета получаемых потребителями энергоресурсов.

В этой связи возникла необходимость продолжения внедрения энерго-, ресурсосберегающих технологий и высокоэффективного оборудования, позволяющих обеспечить не только стабильное, бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, но и их развитие.

2.1  Показатели сферы коммунального хозяйства Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района

Таблица № 1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

| Показатель | Ед. измер. | 2012 год | 2013 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м | 39,3 | 39,5 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.кв.м | - | - |
| из них в управлении |  | - | - |
| ТСЖ | тыс.кв.м | - | - |
| УК | тыс.кв.м | - | - |
| непосредственное управление | тыс.кв.м | - | - |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 39,3 | 39,5 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м | 39,3 | 39,5 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | тыс.кв.м | - | - |
| в том числе ветхий ветхий жилой фонд | тыс.кв.м | - | - |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв.м | - | - |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м.на 1 жителя | 13,7 | 13,7 |
| Количество ТСЖ | единиц | - | - |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт | - | - |
| в том числе: |  |  | - |
| учета тепла | шт | - | - |
| учета газа | шт | - | - |
| учета электроэнергии | шт | - | - |
| учета водоснабжения | шт | - | - |
| Количество установленных приборов учета холодной воды | шт | 120 | 129 |
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн.руб. | - | - |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | - | - |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 2 | 3 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 1 | 1 |
| ВОС-1, 2 |  |  |  |
| Протяженность сетей | км | 12,223 | 12,223 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб.м/сут. | 0,503 | 0,503 |
| Подача воды в сети | млн. куб.м. | 0,02 | 0,021 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн. куб. м. | - | - |
| Отпуск воды всем потребителям | млн. куб.м | 0.02 | 0.021 |
| в том числе населению | млн. куб.м | 0,018 | 0,019 |
| на хозбытовые нужды | млн. куб.м | 0,002 | 0,002 |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |
| Фактическое | м3/год | 6,4 | 6,8 |
| Нормативное | м3/год | 30 | 30 |
| куб. м/год на 1 чел. |  |  |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | Т. м3/ сут. | - | - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - | - |
| Отведено сточных вод | млн. м3 | - | - |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. м3 | - | - |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км | - | - |
| Число котельных - всего (муниципальных) | единиц | 3 | 3 |
| в том числе на: |  |  |  |
| жидком топливе | единиц | - | - |
| газе | единиц | 3 | 3 |
| Мощность котельных на: |  |  |  |
| жидком топливе | Гкал/час | - | - |
| газе | Гкал/час | 0,22 | 0,22 |
| Выработано тепла | тыс. Гкал | 0.31 | 0,47 |
| Реализовано тепла | тыс. Гкал | 0,30 | 0,46 |
| в т.ч. населению | тыс. Гкал | - | - |
| на хозбытнужды | Гкал/кв. м | 0,30 | 0,46 |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| Протяженность уличной газовой сети | км | 28,394 | 28,594 |
| Общее число газифицированных домовладений | единиц | 998 | 1010 |
| сетевым газом | единиц | 998 | 1010 |
| сжиженным газом | единиц |  |  |
| Отпущено сетевого газа всем потребителям | тыс. м³ |  |  |
| в т.ч. населению | тыс. м³ |  |  |
| Отпущено сжиженного газа всем потребителям | тонн |  |  |
| в т.ч. населению | тонн |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км | 55,132 | 55,132 |
| Отпуск электроэнергии потребителям, всего | млн. кВт час |  |  |
| В том числе населению | млн. кВт час |  |  |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % | 98 | 98 |

#### 2.2 Демографическая ситуация

#### Прогноз динамики численности населения

Таблица №2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Урюпинском муниципальном районе

| Показатели | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | Прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 2,825 | 2,809 | 2,864 | 2,839 | 2,863 | 2,830 | 2,845 |
| Естественный прирост населения, тыс. человек | -0,015 | -0,003 | +0,004 | -0,011 | +0,003 | -0,014 | -0,023 |
| Миграционный прирост населения, тыс. человек | +0,091 | -0,013 | +0,051 | -0,014 | +0,021 | -0,025 | +0,005 |

Таблица  № 3

Динамика численности трудовых ресурсов и занятого в экономике

Урюпинского муниципального района

| Показатели | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2012г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет | отчет | отчет | отчет | Прогноз |
| Численность трудовых ресурсов, тыс. чел. | 1,716 | 1,742 | 1,721 | 1,724 | 1,719 | 1,723 |
| Занято в экономике (среднегодовая), тыс. человек | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года | 0,72 | 2,17 | 1,40 | 1,50 | 1,40 | 1,20 |

#### 2.3 Территориальное планирование.

В настоящее время действующим нормативно-правовым актам по градостроительной деятельности на территории Петровского сельского поселения является утвержденная схема территориального планирования Петровского сельского поселения.

Основными задачами схемы территориального планирования Петровского сельского поселения являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

Схема территориального планирования Петровского сельского поселения устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и  общественно-деловых  центров;

3) направления развития различных типов  жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

Программа развития теплоснабжения Петровского сельского поселения представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг теплоснабжения и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам.

Кроме того, Программой предусмотрена реализация  мероприятий по улучшению качества производимых услуг и проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем теплоснабжения.

Основанием для разработки программы является план социально-экономического развития Петровского сельского поселения

3.1 Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление проблем функционирования

Теплоснабжение муниципальных учреждений   осуществляется от  3 автономных  газовых котельных.

Суммарная мощность муниципальных котельных составляет 0,22 Гкал/час.

Анализ проведенных обследований технического состояния котельного оборудования показал, что 2 автономным котельным запущенным в эксплуатацию в 2011 г., 2012 г. модернизация не требуется, в автономной котельной (пер.Школьный 22 б) необходима замена котла Хопер 50 на современный газовый котел, реконструкция системы отопления.

В условиях роста цен на энергоносители  ресурсосбережение становится одним из важнейших направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Решение данной проблемы требует полного учета получаемых потребителями энергоресурсов.

3.2  Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы теплоснабжения

Таблица №4

Основные проблемы  системы теплоснабжения и возможные способы их решения

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Износ оборудования, изменение технических требований по обеспечению безопасности котельной здания МКУ «Петровский СДК» пер.Школьный 22 б | Замена газового котла, установка современного газового оборудования, реконструкция системы отопления. |

3.3  Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

Таблица № 5

Характеристика технологического процесса и технического состояния системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Местонахождение котельной | Год ввода в эксплуатацию | Принадлежность котельной по виду собств-и | Тип котлов | Кол-во котлов ед. | Общая мощность Гкал/ч | Основной вид топлива | Наличие резервного топлива | Средний КПД котлов % | Износ котельного оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУ «Петровский СДК» | х.Петровский ул.Ленина 69 | 2011 | мун-ая | Electrolux CB32 Hi-Tech Fi | 3 | 0,088 | газ | нет | 91 | 1 |
| 2 | МКУ «Петровский СДК» | х.Петровский ул.Ленина 56 | 2012 | мун-ая | Electrolux CB32 Hi-Tech Fi | 3 | 0,088 | газ | нет | 91 | - |
| 3 | МКУ «Петровский СДК» | х.Петровский пер.Школьный 22 б | 1993 | мун-ая | Хопер 50 | 1 | 0,044 | газ | нет | 90 | 20 |

3.4 Обоснование требований к системе теплоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петровского сельского поселения на период 2013-2020гг в области теплоснабжения.

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги:

1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170              «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307                  «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.4. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

1.5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от             6 января 1999 № 1);

1.6. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000     № 158-ст);

1.7. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»                           (утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 2003 № 110);

1.8. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 № 189);

1.9. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к отоплению

2.1.1. Требования к техническим характеристикам

2.1.1.1. В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия.

2.1.1.2. Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2);

Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой теплоснабжения, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки);

2.1.2. Требования к непрерывности отопления

2.1.2.1. Отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций;

2.2. Требования к горячему водоснабжению

2.2.1. Требования к техническим характеристикам

2.2.1.1. При централизованном водоснабжении температура горячей воды у потребителя должна быть не менее 50 градусов по шкале Цельсия и не более 75 градусов по шкале Цельсия в точке разбора, при условии исправности водоснабжающего оборудования жилого (нежилого) фонда. Отклонение температуры горячей воды от нормативов не должно превышать 5 градусов по шкале Цельсия;

2.2.2. Требования к непрерывности горячего водоснабжения

2.2.2.1. Горячее водоснабжение потребителей должно осуществляться круглосуточно.

### 3.5 Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий

Затраты на реализацию Программы развития теплоснабжения Петровского сельского поселения определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Источником финансирования является бюджет Петровского сельского поселения

В целом затраты предусматриваются:

- Замена газового котла, современного газового оборудования МКУ «Петровский СДК» (пер.Школьный 22 б)     60 тыс.руб

-    реконструкция системы отопления     300 тыс.руб

# 3.6 Ожидаемые результаты выполнения

Мероприятия Программы развития систем коммунальной инфраструктуры по разделу теплоснабжение направлены в первую очередь на экономию потребления энергоресурсов.

Социальные результаты: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепла потребителям.

Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных.

4. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петровского сельского поселения на период 2013-2020 гг. являются:

1. Обеспечение населения Петровского сельского поселения качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения Петровского сельского поселения.

- Рациональное использование водных ресурсов.

- Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям Петровского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги. Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на централизованных очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости  более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и водоотведение» в домовладениях может быть установлен дополнительный фильтр.

Общая протяженность водопроводных сетей –12,223 км. Мощность водопроводов в Петровского сельского поселения составляет  0,503 тыс. м3/сут. Водопроводы и водозаборные скважины находятся в собственности Петровского сельского поселения. Эксплуатацией занимается созданное некоммерческое товарищество. Канализационные сети отсутствуют.

Износ водопроводных сетей по поселению составляет свыше 60 процентов. Кроме того, на территории поселения имеет место (особенно в летний период времени) дефицит питьевой воды, одной из причин которого является выход из строя водозаборных скважин, водопроводов имеющих также высокую степень физического износа и требующих восстановления. В значительной части вода источников не соответствует гигиеническим нормативам (имеют место повышенное содержание солей жесткости, железа, наличие бактериальных загрязнений и т.д.), что не позволяет обеспечить население водой нормативного качества и требует проведения дополнительной подготовки воды.

Необходимо строительство  водопроводов по новостроящимся улицам Новая, Ильменская протяженностью 800 м. и водозаборной скважины для снабжения водой ул. Ильменская.

4.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения

Водоснабжение.

Таблица № 6

Технические характеристики системы водоснабжения

| № п.п | Наименование Администрации сельского поселения | Источник водоснабжения (закрытый) | Производитель-ность головных водозаборов т.м.куб/сут | Кол-во башен Рожновского шт. | Протяженность магистральносетей км | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Скважин шт/т.м.куб.сут. | Колодцы ш/т.м.куб | Родник ш/т.м.куб | Способ очистки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Петровское (х.Петровский) | Скваж | 0,503 | 2 | 12,223 | 3/0,503 | -- | -- | Хлорирование |

4.2 Баланс водопотребления

Таблица № 7

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2009г. Факт тыс.м³. | 2010г. факт тыс.м³ | 2012г. Прогноз тыс.м³ | 2015г. Прогноз тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
|  | Подъем воды | 18,4 | 19,08 | 19,2 | 20 |
| 1. | Реализация, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Население | 15,02 | 15,79 | 15,71 | 16,41 |
| 1.2 | Население (ТСЖ, подвоз) | - | - | - | - |
| 1.3 | Организации, финансируемые из бюджета | - | - | - | - |
| 1.4 | Муниципальные учреждения | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Прочие потребители | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2 |
| 1.6 | Технические нужды (котельные) | 0,03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 2. | Собственные нужды (промывка сетей и оборудования) | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 0,5 |
| 3. | Потери при транспортировке | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |

# 4.3  Характеристика основных проблем систем водоснабжения

- водозаборы:

  - дефицит производственной мощности

  - отсутствие наблюдательной сети скважин

- водопроводные сети:

  - высокий уровень потерь в сетях;

  - высокий износ сетей водоснабжения;

  - большая протяженность сетей, нуждающихся в замене;

  - малая загруженность водопроводной сети (80% населения использует воду из собственных водоподемных колонок и отток водопотребителей продолжается исходя из финансовых соображений).

## 4.4 Основные направления в решении проблем системы водоснабжения

Таблица № 8

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |
| 1 | Отсутствие наблюдательной сети скважин | Восстановление наблюдательной сети |
| 2 | Износ оборудования скважин | Реконструкция скважин и замена насосного оборудования |
| 3 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ сетей | Ремонт и замена ветхих сетей |

Создание МУП «Петровский» в сфере оказания услуг водоснабжения, установление тарифов, надбавок к тарифам при выполнении производственных программ реконструкции системы водоснабжения. Увеличение количества потребителей воды в результате улучшения ее качества.

### 4.5  Ожидаемые результаты

Затраты на реализацию программы развития водоснабжения Петровского сельского поселения определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий. Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения в Петровском сельском поселении, включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2013-2020 годов. Основным источником финансирования является бюджет Петровского сельского поселения. Так же предусматривается участие областного бюджета до 30% от затрат и средств инвесторов на реализацию мероприятий. В целом затраты предусматриваются:

на капремонт водозаборных скважин – 1300 тыс. руб.,

на замену ветхих сетей водоснабжения – 1600 тыс. руб.,

на установку системы очистки воды – 1500 тыс. руб.,

на проект по эксплуатационной разведке подземных вод, работы по эксплуатационной разведке подземных вод – 700 тыс. руб.

бурение скважины – 3500 тыс. руб.

строительство водопроводов 1000 тыс.руб.

4.6 Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения позволит достичь следующих результатов:

- Социальные результаты – обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

- Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

4.7 Технико-экономические обоснования

Р А С Ч Е Т

годового экономического эффекта и срока окупаемости при реконструкции водозаборных скважин.

Таблица № 9

| Наименование сельского поселения и вид работ | Стоимость бурения новой скважины тыс. руб. | Стоимость реконструкции скважины тыс. руб. | Годовой кономический эффект тыс. руб. | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровское с/п -реконструкция водозаборной скважины в х.Петровский | 3596,50 | 1300,00 | 100,00 | 2 года |

4.8. Схема системы водоснабжения в Петровском сельском поселении

4.8.1 Схема доступной мощности системы водоснабжения в Петровском сельском поселении

4.8.2  Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения

по Петровскому сельскому поселеню.

1. Система водоснабжения Петровского с/п – муниципальная собственность Петровского  сельского поселения. Обслуживающая организация – некоммерческое товарищество. Протяженность сетей –  12,223 км.

2. Водозабор подземный из глубинных скважин, глубина скважин – до 90 м. – существующая мощность –  0,503 тыс. м3 в сутки, текущее потребление – 0, 2 тыс. м3 в сутки – перспективное потребление –  0,503 тыс. м3 в сутки

3. Год ввода в эксплуатацию – 1977. Технического перевооружения и реконструкции водопровода не производилось. Износ сетей составляет более 60 процентов. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену водопроводных сетей на трубы ПХВ и установка приборов учета подаваемой воды.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды – 97 процентов.

Приборы установлены, как внутри помещений, так и снаружи.

5. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

5.1 Общие положения

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Петровского сельского поселения. Очистка территорий Петровского сельского поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Анализ основных показателей

Таблица № 10

| Год | Заключены договоры, шт. | Размещено отходов 4-5 кл. опасности на площадке временного хранения ТБО, (тыс.м3) |
| --- | --- | --- |
|  | Вывоз и размещение | Прием и размещение (самовывоз) | Вывоз и размещение | Прием и размещение отходов (самовывоз) |
| 2009 год | - | - | 1,8 | 1,8 |
| 2010 год | - | - | 1,9 | 1,9 |
| 2011 год | - | - | 1,9 | 1,9 |
| 2012 год |  |  | 2,1 | 2,1 |

  - Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Таблица № 11

| Тип объекта размещ-я | Год пуска в эксплуатацию | Площадь объекта, га | Объем накопленный ТБО за 2011г, (тыс.м3) | Объем накопленный ТБО за 2012г, (тыс.м3) | Тип отходов | Высота склад-я отходов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельный участок под размещение ТБО в Петровском с/п | 1996 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 4-5 кл | 1,0-1,5 м |

За период 2005-2012 год на площадку временного хранения ТБО завезено 15,7 тыс.м3 отходов.

Отходы на площадке временного хранения ТБО складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов.

5.3  Потребители.

Потребителями данной услуги являются:

- население – проживающие в домах частного сектора и заключающие договора непосредственно с мусоровывозящей организацией;

-    юридические лица и индивидуальные предприниматели.

-    муниципальные учреждения.

5.4  Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические требования

Проблемы эксплуатации земельных участков под размещение ТБО сводится к следующим:

-     Отсутствует полигон ТБО;

- Существующий в настоящее время земельный участок под размещение ТБО не соответствует  экологическим требованиям, кроме того расположен вблизи водного объекта, преобладающие ветра имеют направление на населенный пункт со стороны площадки ТБО;

- Не проводится мониторинг состояния окружающей среды в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- Отработанная часть  земельных участков под размещение ТБО требует проведения рекультивации земель.

5.5 Перечень мероприятий

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки Петровского сельского поселения от  твердо – бытовых отходов необходимо включить в проект   «Программы  комплексного развития  коммунальной инфраструктуры»  следующие мероприятия:

1.  Обеспечить    выполнение   работ по  модернизации  существующего земельного участка для размещения ТБО. Выполнить работы в соответствии с результатом проведенного внешнего аудита (в том числе строительство наблюдательных скважин, дезбарьера; разработка   и согласование проектной  документации; рекультивация отработанной части действующей площадки временного хранения ТБО).

2.  Оформить    в     установленном     порядке     пакет      разрешительных  документов   на эксплуатацию земельного участка под размещение ТБО.

3. Обеспечить контроль за воздействием земельного участка под размещение ТБО на состояние окружающей среды  (заключить договор со специализированной организацией на проведение мониторинга состояния ОС и санитарным нормам, согласно законодательных требований).

4. Необходимо обустроить  новую площадку под размещение ТБО (решить вопрос по отводу земель на площадку по сбору ТБО, по изготовлению унифицированных  емкостей).

5. Выполнить работы  по рекультивации площади земельного участка под размещение ТБО с предъявлением государственным контролирующим органам

5.6 Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятия

Затраты на реализацию мероприятий программы развития системы утилизации (захоронения) ТБО Петровского сельского поселения определены как затраты на проведение

всех видов мероприятий по содержанию временной площадки, и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий. Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги системы утилизации (захоронения) ТБО в Петровского сельского поселения, включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2013-2020 годов.

Основными источниками финансирования является бюджет Петровского сельского поселения сельских поселений. В целом затраты предусматриваются:

на обустройство новой площадки ТБО  500 тыс. руб.

на рекультивацию земельного участка под размещение ТБО – 200 тыс. руб.

6. Комплексное развитие систем электроснабжения

6.1 Объекты электроснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

Территория Петровского сельского поселения запитана от базовых подстанции 110/35/10 кВ Урюпинская,.1.10/10 Пищевая,

К потребителям электроэнергия поступает по распределительным сетям 10-0,4кВ.

-Протяженность В Л 10 кВ –             лин 2        7,2 км, лин 17               8,87 км

-Протяженность ВЛ 0,4 кВ -39,062 км

-Комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ- 22 шт., общей мощностью . 3075 кВа

Данные электроустановки являются собственностью ОАО «МРСК Юга». Выполнение технического обслуживания и ремонтов электроустановок осуществляется персоналом Урюпинского района электрических сетей производственного отделения «Урюпинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго».

Реконструкция электрических сетей в сельском поселении проводилась в 2003- 2004 г., в связи с чем износ электрических сетей в поселении незначителен.

Следует учесть строительство линий ВЛ-0,4 кВ по новостроящимся улицам Новая, Ильменская. Улица Ильменская выделено под строительство индивидуальных жилых домов 25 земельных участков, протяженность улицы 500 м. Улица Новая выделено под строительство индивидуальных жилых домов 12 земельных участков, протяженность улицы 300 м.

6.2 Технические характеристики систем энергоснабжения по Петровскому сельскому поселению Урюпинского муниципального района

Линия 2

| № | № КТП | Мощность кВт | ФИДЕР | ПРОТЯЖЕННОСТЬ | Место нахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139 | 250 | 1 | 1115м | Ул. Ленина( ДК) |
|  |  |  | 2 | 1400м |  |
| 2 | 63 | 63 | 1 | 980м | Пер. Степной |
|  |  |  | 2 | 1820м |  |
| 3 | 199 | 100 | 1 | 1750м | Ул. Хоперская |
|  |  |  | 2 | 700м |  |
| 4 | 51 | 100 | 1 | 1610м | ул. Октябрьская |
|  |  |  | 2 | 175м |  |
|  |  |  | 3 | 420м |  |
| 5 | 2302 | 160 | 1 | 910м |  |
|  |  |  | 2 | 490м |  |
| 6 | 2321 | 100 | 1 | 630м |  |
| 7 | 3547 | 250 | 1 | 1295м | Ооо «родина» |
|  |  |  | 2 | 105м |  |
|  |  |  | 3 | 35м |  |
| Итого: | 1023 | 13435м |

Линия 17

| № | № КТП | Мощность | ФИДЕР | ПРОТЯЖЕННОСТЬ | Место нахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 | 160 | 1 | 2415м | Ул. Советская (низ) |
|  |  |  | 2 | 770м |  |
| 2 | 46 | 160 | 1 | 1925м | Ул. Советская (верх) |
|  |  |  | 2 | 700м |  |
| 3 | 2219 | 160 | 1 | 420м | Ул. Пушкина |
|  |  |  | 2 | 595м |  |
|  |  |  | 3 | 1225м |  |
| 4 | 2318 | 63 | 1 | 595м |  |
|  |  |  | 2 | 490м |  |
| 5 | 32 | 40 | 1 | 140м |  |
| 6 | 36 | 63 | 1 | 735м | Ул. Первомайская (верх) |
|  |  |  | 2 | 525м |  |
| 7 | 41 | 160 | 1 | 875м | Ул. Первомайская |
|  |  |  | 2 | 2065м |  |
| 8 | 42 | 63 | 1 | 805м | Ул. Первомайская |
|  |  |  | 2 | 875 |  |
| 9 | 49 | 63 | 1 | 1260м | Ул. Карла Маркса |
|  |  |  | 2 | 1785м |  |
|  |  |  | 3 | 595м |  |
| 10 | 56 | 160 | 1 | 700м | Ул. Садовая |
|  |  |  | 2 | 2065м |  |
|  |  |  | 3 | 910м |  |
| 11 | 2220 | 100 | 1 | 280м |  |
| 12 | 2226 | 160 | 1 | 385м |  |
| 13 | 3504 | 160 | 1 | 385м | мех ток |
|  |  |  | 2 | 35м |  |
| 14 | 3515 | 100 | 1 | 105м | Скважина, шиномонтаж |
|  |  |  | 2 | 7м |  |
| 15 | 3529 | 160 | 1 | 1015м | Пер. кооперативный |
|  |  |  | 2 | 945м |  |
| Итого: | 1772 | 25627м |

6.3 Пояснительная записка по предоставлению услуги электроснабжения по Петровскому сельскому поселению.

1 .Система электроснабжения х. Петровский – собственность

ПО «Урюпинские электрические сети» филиала «Волгоградэнерго» ОАО

«МРСК Юга».

Обслуживающая организация -  ПО «Урюпинские электрические сети» филиала «Волгоградэнерго» ОАО «МРСК Юга» Протяженность сетей -  55,132  км.

2.	Количество трансформаторных подстанций – 22 шт, мощность от 40 до
400 кВа.

- существующая мощность – 3075 кВа

- текущее потребление – 102000 кВт/час среднего
потребления эл.энергии в год (население)

- Реконструкция –2002-2003. Износ сетей незначителен.

- Оснащенность жилищного фонда приборами учета – 100 процентов.
Приборы установлены, как внутри помещений, так и снаружи.

6.4 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надёжность, качество, экологическое требование.

Основными проблемами состояния электрооборудования распределительных сетей Петровского сельского поселения  являются:

- несанкционированная высадка ДКР в охранных зонах ВЛ,
несвоевременная организация работ по обрезке или
вырубки её в охранных зонах ВЛ влияют на надёжность и качество
электроэнергии, а также является угрозой безопасности населения;

Учитывая все вышеперечисленные факты, следует отметить, что отключения электрооборудования для его ремонта и устранения технологических нарушений, приводят к перерывам в подаче электроэнергии потребителям.

Приоритетными направлениями развития электроснабжения поселения являются:

-надёжное электроснабжение потребителей,

-реконструкция распределительных сетей с учётом технической политики ОАО «МРСК Юга»

-	внедрение новой техники и энергосберегаюших технологий.

6.5 Обеспечение финансовой потребности на реализацию мероприятия

Затраты на реализацию программы развития электроснабжения Петровского сельского поселения определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий. Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги энергоснабжения в Петровском сельском поселении, включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2013-2020 годов. Основными источниками финансирования является бюджет Петровского сельского поселения и средства инвесторов на реализацию мероприятий.

В целом затраты предусматриваются на:

- обрезка деревьев – 300 тыс.руб.

- строительство линий ВЛ-0,4 кВ на для новостроек по ул.Новая, ул. Ильменская – 1200 тыс.руб.

7. Комплексное развитие системы газоснабжения

Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

7.1 Анализ существующей организации газоснабжения, выявление проблем функционирования

Газоснабжение Петровского сельского поселения представляет собой разветвленную сеть газопроводов. Газификация поселения началась с 91-х годов, газифицировано 91%. Протяженность газопроводов составляет 28,594 км.

7.2 Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы газоснабжения

7.2.1 Существующая система газоснабжения обеспечивает необходимый уровень промышленной безопасности и состоит из:

- газопроводов — 28,594 км.,

- ГГРП — 1 шт.,

- ГРП – 1 шт

- ШРП — 11 шт.,

Газораспределительная система обладает необходимым уровнем энергоэффективности и уровнем безопасности газоснабжения и газопотребления.

Газопроводы эксплуатируются с 1992 года.

7.2.2. Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы газоснабжения.

Общая протяженность эксплуатируемых газопроводов по Урюпинску району составляет 398,38 км, в том числе:

Таблица №12

|  | Сталь | Полиэтилен |
| --- | --- | --- |
| газопровод высокого давления (1,2 Мпа) | нет | нет |
| газопровод высокого давления (0,6 Мпа) | нет | нет |
| газопровод среднего давления (0,3 Мпа) | 8,05 | 0,55 км |
| газопровод низкого давления (2,0 Кпа) | 19,89 | 0,1 |

7.2.3 Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

Таблица №13

| Наименование объекта | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Давление, Мпа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | входа | выхода | входа | выхода |
| ГГРП х.Петровский | х.Петровский | 12.11.1991 | 219 | 108 | 1,2 | 0,600 |

7.3 Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петровского сельского поселения на период 2013-2020гг в области газоснабжения.

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.1.Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

1.2.Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 18.12.06);

1.3.Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 № 317                     «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

1.4.Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170                     «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307                      «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.6.Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 № 36);

1.7.Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 декабря 1990                        №  3605);

1.8.Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000                  № 158-ст) (с изменениями от 22.07.03);

1.9.Постановление Минтруда Российской Федерации от 12 мая 2003 № 27                             «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;

1.10.Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуг, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к качеству газа;

2.1.1.При подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/м3, объемная доля кислорода – не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе – не более 3-х баллов;

2.1.2.При подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;

2.1.3.Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального проживания должно быть не менее 0,003 Мпа и не более 0,005 МПА. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 Мпа;

# 7.4 Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий

# Затраты на реализацию программы развития газоснабжения поселения определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий. Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги газоснабжения в Петровском сельском поселении, включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2013-2020 годов. Основными источниками финансирования являются бюджет Петровского сельского поселения и средства инвесторов на реализацию мероприятия. В целом затраты предусматриваются на строительство новых линий газопроводов по новостроящимся улицам поселения в объеме 1,5 млн. руб.

# 8. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

# Таблица № 14

ОСНОВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ   КОМПЛЕКСНОГО   РАЗВИТИЯ   
 КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ Петровского сельского поселения УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
на 2013-2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателя, единицы измерения | Количественные показатели | Объем финан сирова ния (млн. руб.) | Источники финан- сирова ния | Ожидаемый эконо- мичес- кий эффект (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия в жилищном фонде |
| Раздел 2. Мероприятия в отрасли водоснабжения и водоотведения |
| Петровское сельское поселение |
| 2.1 | Замена ветхих сетей водопровода | км |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |  |  | 1,6 | бюджет Петровского сельского поселения |  |
| 2.2 | Установка системы очистки воды, разведка подземных вод | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 0,7 | бюджет Петровского сельского поселения |  |
| 2.3 | Реконструкция водозаборной скважины | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,3 | бюджет Петровского сельского поселения , бюджет Волгоградской области | 0,1 |
| 2.4 | Строительство водопроводов | км |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 1,0 | бюджет Петровского сельского поселения |  |
| 2.5 | Бурение водозаборной скважины | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3,5 | бюджет Петровского сельского поселения , бюджет Волгоградской области |  |
| Итого | 9,6 |  |  |
| Раздел 3. Мероприятия в отрасли теплоснабжения |
| 3.1 | Замена газового котла МКУ «Петровский СДК» пер.Школьный 22 б |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 | бюджет Петровского сельского поселения |  |
| 3.2 | Реконструкция системы отопления МКУ «Петровский СДК» пер.Школьный 22 б |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 | бюджет Петровского сельского поселения |  |
| Итого | 0,36 |  |  |
| Раздел 4. Мероприятия в отрасли электроснабжения |
| Петровское сельское поселение |
| 4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.Новая, ул. Ильменская | км |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | Бюджнт ведомственной организации |  |
| 4.2 | Обрезка деревьев в охранной зоне ТБО | Тыс. руб |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0,3 | бюджет Петровского сельского поселения |  |
| Итого | 1,5 |  |  |
| Раздел 5. Мероприятия в отрасли газоснабжения |
| Петровское сельское поселение |
| 5.1 | Строительство газопровода низкого давления в х.Петровском по ул.Новая, ул. Ильменская | км |  |  |  | 0,6 | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 | бюджет Петровского сельского поселения средства граждан |  |
| Итого | 1,5 |  |  |
| Раздел 6. Мероприятия в отрасли утилизации ТБО |
| 6.1 | Обустройство земельного участка под ТБО |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 6.2 | рекультивация земельного участка под размещение ТБО |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |
| Итого: | 0,7 |  |  |
| Всего на реализацию мероприятий Программы | 13,66 млн. рублей |

# 9. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района

# Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей Петровского сельского поселения коммунальными услугами.

# Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

  - обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;

  - обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

  - улучшить экологическое состояние поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

  - увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

# Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Петровского сельского поселения, позволит улучшить условия и уровень жизни жителей поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию всего поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение Петровского сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Петровского сельского поселения.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик Петровского сельского поселения;

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами и расчетов между ними;

- улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории Петровского сельского поселения;

- создать новые рабочие места;

- вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

- улучшить экологическое состояние территории Петровского сельского поселения;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и  объем затрат на их  ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей Петровского сельского поселения создаст условия для устойчивого обеспечения населения и промышленных мероприятий энергоносителями. Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

-   снизить расход газа;

-  уменьшить затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей;

# Text boxes

Условные обозначения:

Нормальная нагрузка –

Перегрузка в пике потребления –

Постоянная перегругка –

Условные обозначения:

Существующие водонапорные башни -

Существующий водопровод -

Перспективное строительство водонапорных башен -

Перспективное строительство водопроводов -

Водопровод, требующий капитпльного ремонта -