Отдел ГОЧС напоминает правила безопасности при эксплуатации дымоходов

Строительные нормы и правила следующим образом регламентируют процесс очистки дымоходов и вентиляционных каналов:

- В первую очередь очистка проводится перед началом сезона отопления. Это касается тех дымоходов, которые работают сезонно.

- Процесс очистки для комбинированных и кирпичных дымоходов должен производиться не менее 1 раза в квартал.

- Что касается асбестоцементных дымоходов и каналов из жаростойкого бетона, то их рекомендуемые сроки регулярной очистки – 1 раз в год.

Чтобы соблюдать правила безопасности, необходимо проводить в дымоходах проверку следующих моментов:

- первичную:

- верность применения строительных материалов — обязательно соответствие требованиям;

- засоренность каналов;

- визуальный осмотр перегородок (защищающих от возгорания) и выявление их состояния;

- правильность расположения дымовых и вентиляционных каналов и определение расстояния между ними;

- исправности и местоположение головок;

- замер тяги.

2) повторную:

- выявление в дымоходе и вентиляции засорений. Если данное событие имеет место, то уточняется их плотность и имеющаяся тяга;

- после завершения ремонтных мероприятий проверка проводится специализированными организациями вместе с компанией по эксплуатации. Все результаты прописываются в особый акт;

- если после проверки дымоход либо вентиляционный канал признаются непригодными к эксплуатации, хозяину направляется письменное уведомление;

- в домах частного сектора допускается чистка каналов собственными усилиями;

- если при осмотре выявились поломки, то эксплуатационная компания уведомляет хозяев о будущем ремонте, по окончании которых обязана провести более детальную проверку.

Установка дымохода предполагает строгое соблюдение ряда правил:

- все мероприятия по монтажу оборудования и, собственно, дымохода должны проводиться согласно требований, предъявляемых к тому или иному типу системы обогрева;

- важно соблюдать правила эксплуатации установленного оборудования, поскольку это влияет на общий срок службы устройств;

- установка отопительного прибора и дымохода осуществляется с соблюдением норм пожарной безопасности;

- параметры дымохода должны соответствовать размерам канала конструкции;

- оптимальная скорость движения потока воздуха внутри канала может варьировать в пределах 15-20 м/с, что регламентировано в НПБ-98;

- проведение монтажных работ нужно выполнять в соответствии с рекомендациями производителей оборудования.