Совет депутатов

Петровского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

2 созыв

РЕШЕНИЕ

21.06.2013                                                    № 60/154

Об утверждении схемы водоснабжения Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  Совет депутатов Петровского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава Петровского

сельского поселения                                          П.Н.Симонов

Утверждена

Решением Совета депутатов

Петровского сельского поселения

от 21.06.2013 г. № 60/154

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	16

ПАСПОРТ СХЕМЫ	16-18

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	18-19

2.1. Общие сведения о Петровскомсельском поселении  Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	19-28

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

3.2. Анализ существующих проблем

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

3.5. Перспективная схема водоснабжения

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ	28

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	28-29

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	29-30

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ        ПРОГРАММЫ	30-37

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

1. ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период до 2020 года Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания;

- Генерального плана Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- Программы социально-экономического развития Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2013 - 2016 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Петровском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки,  магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Петровского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2013 - 2020 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Урюпинский муниципальный район, Петровское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Петровского сельского  поселения;

- реконструкция существующих сетей, модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2020 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства2013 – 2014 годы:

- замена ветхих сетей водопровода -  0,5 км;

- реконструкция водозаборной скважины – 1 шт.

Второй этап строительства- 2015-2016 годы:

- замена ветхих сетей водопровода -  0,7 км;

- установка системы очистки воды, разведка подземных вод;

- бурение водозаборной скважины – 1 шт.

Третий этап строительства -2017–2020 годы (расчетный срок):

- замена ветхих сетей водопровода -  0,4 км;

- строительство водопроводов – 0,8 км.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 9600 тыс. руб., в том числе:

9600 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения  в 2013-2020 годах составляет:

- всего	- 9600 тыс. рублей

в том числе: местный бюджет, внебюджетные источники.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Петровского сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет администрация Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов Петровского сельского поселения.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о Петровском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальное образование Петровское сельское поселение расположено в границах Урюпинского муниципального района.

Граница Петровского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 30.03.2005 г. № 1037- ОД «Об установлении границ и наделении статусом Урюпинского района и муниципальных образований в его составе»

Петровское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере - с г. Урюпинск;

- на востоке - с Дьяконовским с/п;

- на юге -  с Акчернским с/п;

- на западе -  по р. Хопёр с Бесплемяновским с/п.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 30.03.2005 г.

№ 1037-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Урюпинского района и муниципальных образований в его составе»

в состав Петровского сельского поселения входит один населенный пункт:

хутор Петровский.

Общая площадь территории Петровского сельского поселения составляет  3,76 кв.км. Численность постоянного населения на 01.01.2012 составила 2869 человека.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: автодорога Урюпинск – р.п Новониколаевский далее М6, железнодорожная ветка Урюпинск-Алексиково.

Главными элементами природного каркаса Петровского сельского поселения являются: р.Хопёр и оз.Ильмень.

Основу градообразующей базы Петровского сельского поселения составляют  сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства: ОАО птицефабрика «Урюпинская», ООО. «Родина», ООО «Ива», ООО КХ Яшкина И.В., И.П. глава крестьянского фермерского хозяйства Крахмалёв А.Е., Карпов Н.И, Андреев В.П.

Основными направлениями деятельности хозяйств являются растениеводство.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 3 до 10 м.

В Петровском сельском поселении жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Петровского сельского поселения составляет 39,8 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 867 индивидуальных жилых домов расположенных в х. Петровском.

Жилищный фонд составляет 39,8 тыс.кв.м, из них 100% приходится на индивидуальный фонд .

Многоквартирный жилой фонд  в х. Петровском не имеется.

Численность постоянно проживающего населения Петровского сельского поселения на расчетный срок до 2020 года составит свыше 2900  человек.

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территории Петровского сельского поселения имеется одна централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение осуществляется от 3-х заборных скважин и 2-х водонапорных башен.

Водоподготовка отсутствует.

На территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения.

В настоящее время объекты систем водоснабжения  являются муниципальной собственностью Петровского сельского поселения и эксплуатируется: МУП «Петровский» МО Петровского сельского поселения.

# 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Петровского сельского поселения являются подземные источники водоснабжения.

Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Водоснабжение Петровского сельского поселения организовано от централизованного водоснабжения, расположенного на юго-востоке х. Петровского.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют не на всех улицах хутора.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории х. Петровского является  МУП «Петровский» МО Петровского сельского поселения. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Скважина №9702 х.Петровский | Скважина насос, Узел учёта, Частотный преобразователь EI -7011. | 1978 | 336 | 47 | 30 |
| 2 | Скважина №9703 х.Петровский | Скважина насос, Узел учёта, Частотный преобразователь EI- 7011. | 1978 | 336 | 48 | 30 |
| 3 | Скважина №5668 х.Петровский | Скважина насос, Узел учёта, Частотный преобразователь EI-7011. | 1970 | 156 | 40 | 30 |

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №9702 х.Петровский | 50 | ЭЦВ-6-16-70 | 14 | 70 | 5,5 |  |
| 2 | Скважина №9703 х.Петровский |  | ЭЦВ-6-16-75 | 14 | 75 | 5,5 |  |
| 3 | Скважина №5668 х.Петровский | 25 | ЭЦВ-6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 3,0 |  |

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3

| № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования (наименование водопроводных сооружений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 6,1 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 1,4 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 |  |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 |  |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 0,005 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 |  |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 |  |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 |  |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 |  |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 |  |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 |  |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 |  |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 |  |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 |  |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,7 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 0 |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1 |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 | 1 |

Водопроводные сети проложены из асбестоцементных трубопроводов  диаметром от 100 до 120 мм общей протяженностью 12,223 км. Износ существующих водопроводных сетей по Петровскому  сельскому поселению составляет:  65 %  - 11,243 км, 85 % - 0,98 км.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Петровского сельского поселения из скважин № 9702, № 9703, № 5668 составляет 180-200 м3/сут., с учетом сезонного населения 250 м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 75 % территории жилой застройки.

Выводы:

- Отбор воды осуществляется из артезианских скважин № 9702, № 9703, № 5668 размещенных на территории х. Петровского

- Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная в 1977 году, имеет удовлетворительное состояние, но требует местами перекладки и замены ветхих трубопроводов.

## 3.2. Анализ существующих проблем

- водозаборы:

  - отсутствие наблюдательной сети скважин

- водопроводные сети:

  - высокий уровень потерь в сетях;

  - высокий износ сетей водоснабжения;

  - большая протяженность сетей, нуждающихся в замене;

  - малая загруженность водопроводной сети (80% населения использует воду из собственных водоподъемных колонок и отток водопотребителей продолжается исходя из финансовых соображений).

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Петровского сельского поселения:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы,  спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения Петровского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2012год | Расчетный срок – 2020год |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | х. Петровский | 980 | 2869 | 131 | 3000 |
| Всего по поселению |  |  |  |  |

Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2020 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | 1 этап 2013 – 2015 годы | Расчетный срок 2013 - 2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |
| 1 | Население постоянное сезонное | тыс. чел. тыс. чел. | 2,87 | 2,9 | 3,0 |
|  | Итого по населенным пунктам | тыс. чел. |  |  | 3,0 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 39,8 | 40,0 | 42,0 |
|  | Итого | тыс. кв. м |  |  | 42,0 |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2 | Дачные и садовые организации | тыс. кв. м | - | - | -- |
|  | Итого | тыс. кв. м |  |  | - |
|  | Всего по поселению | тыс. кв. м |  |  |  |
| Новое жилищное строительство |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 0,2 | 0,4 | 2 |
| 3 | Дачное строительство | тыс. кв. м | - | - |  |
|  | Итого | тыс. кв. м |  |  | 2 |

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Петровского поселения принимаются артезианские скважины.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации (септиками);

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- индивидуальной жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными - 160 л/чел. в сутки

- жилой застройки - 50 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 30 л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 0,9 в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 50 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания -12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания - 20 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения - 21,5 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 12 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства   производс-твенно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 10 л/с; для коммунально-производственных объектов - 10 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 2 ( 1 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Продолжительность тушения пожара 1,5 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 3 часа.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Сезонное население

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2013 год | 1 этап строительства 2014-2015.г. | 2 этап строительства 2016-2017г. | 3 этап строительства 2018-2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 10 | 270 | 2,7 | 280 | 2,8 | 300 | 3,0 | 330 | 3,3 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 21,5 | 65 | 1,4 | 90 | 1,9 | 90 | 1,9 | 140 | 3,0 |
| 3 | Детские школы искусств | 1 учащийся | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Клубы, ДК | 1 место | 3,6 | - | 1,4 | - | 1,4 | - | 1,4 | -- | 1,8 |
| 5 | Амбулатория | 1 больной в смену | 13 | 20 | 0,26 | 20 | 0,26 | 20 | 0,26 | 21 | 0,27 |
| 6 | Предприятия общественного питания | 1 усл. блюдо | 20 | - | 3,9 | - | 5,4 | - | 5,4 | - | 8,4 |
| 7 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 10 | - | 0,5 | - | 0,7 | - | 1.2 | - | 1,5 |
| 8 | Итого |  | - | - | 10,2 | - | 12,5 | - | 13,2 | - | 18,3 |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 80л/чел. в сутки, в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - 1 в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства - 229 м3/сутки;

- на II этап строительства - 232 м3/сутки;

- на III этап строительства –до 240 м3/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из водопровода,

а также ёмкостью из речного водозабора и колодцев частных домовладений.

Суммарное водопотребление Петровского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 8.

Таблица 8

| №пп | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевого качества |  |  | технической |
|  |  | соврем. | I этап 2015 год | 2 этап 2017 год | расчетный | I этап 2015 год | 2 этап 2017 год | расчетный |
|  |  | состоян. 2013 год |  |  | срок , 2020 год |  |  | срок , 2020 год |
|  | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население | 172,0 | 172 | 174 | 180 | - | - | - |
|  | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственно- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 10,2 | 12,5 | 13,2 | 18,3 | - | - | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | 60 | 70 | 70 | 70 | 159 | 162 | 170 |
|  | Итого: | 242,2 | 254,5 | 257,2 | 268,3 | 159 | 162 | 170 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 24,2 | 25,4 | 25,7 | 26,8 | 15,9 | 16,2 | 17 |
|  | Всего: | 264,4 | 279,9 | 282,9 | 295,1 | 174,9 | 178,2 | 187 |

Суммарное водопотребление Петровского сельского поселения

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения Петровского сельского поселения на расчетный срок принимается забор из артезианских скважин. Полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из водопровода, а также ёмкостью из речного водозабора и колодцев частных домовладений. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенного пункта организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства –0, 28 тыс. м3/сут.;

- на 2 этап строительства -  0,28 тыс. м3/ сут.

- на расчетный срок строительства - до 0,3 тыс. м3/сут

На территории поселения сохраняется существующая и в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Петровского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в х. Петровском с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы,  и др.)

-	получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенного пункта. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,28 га;

Первый этап строительства2013 – 2015 годы:

- замена ветхих сетей водопровода -  0,5 км;

- реконструкция водозаборной скважины – 1 шт.

Второй этап строительства- 2015-2017 годы:

- замена ветхих сетей водопровода -  0,7 км;

- установка системы очистки воды, разведка подземных вод;

- бурение водозаборной скважины – 1 шт.

Третий этап строительства -2017–2020 годы (расчетный срок):

- замена ветхих сетей водопровода -  0,4 км;

- строительство водопроводов – 0,8 км.

На I этап строительства расчетное водопотребление по Петровскому сельскому поселению составит 0,28 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена ветхих сетей водопровода -  0,5 км;

- реконструкция водозаборной скважины – 1 шт.

На II этап строительства расчетное водопотребление по по Петровскому сельскому поселению составит 0,28 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена ветхих сетей водопровода -  0,7 км;

- установка системы очистки воды, разведка подземных вод;

- бурение водозаборной скважины – 1 шт.

На расчетный срок водопотребление поселения составит 0,3 тыс. м3/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена ветхих сетей водопровода -  0,4 км;

- строительство водопроводов – 0,8 км.

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

## 4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020год) должна составить 0,3 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

Первый этап строительства 2013 – 2015 годы:

- замена ветхих сетей водопровода -  0,5 км;

- реконструкция водозаборной скважины – 1 шт.

Второй этап строительства- 2015-2017 годы:

- замена ветхих сетей водопровода -  0,7 км;

- установка системы очистки воды, разведка подземных вод;

- бурение водозаборной скважины – 1 шт.

Третий этап строительства -2017–2020 годы (расчетный срок):

- замена ветхих сетей водопровода -  0,4 км;

- строительство водопроводов – 0,8 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 63 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 13 км.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года.

Всего инвестиций на 2013 -2020годы необходимо 9600 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 9600 тыс.руб. (с учетом уровня инфляции).

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 11

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение |  | ИТОГО по программе |
| 2013 | 300 |  | 300 |
| 2014 | 1500 |  | 1500 |
| 2015 | 2700 |  | 2700 |
| 2016 | 3700 |  | 3700 |
| 2017 | 1300 |  | 1300 |
| 2018 | 100 |  | 100 |
| 2019 | - |  | - |
| 2020 | - |  | - |
| Итого 2013-2020 гг. | 9600 |  | 9600 |
| Всего по проекту | 9600 |  | 9600 |

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 9600 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 9600 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение – согласно проектно-сметной документации.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013 -2020 годах составляет:

всего	- 9600 тыс. рублей

в том числе:

местный бюджет	- 4600 тыс. рублей;

внебюджетные источники	- 5000 тыс. рублей

6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Петровского сельского поселения поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл= ФПв / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

.-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.	- планируемый объем дополнительной мощности в результате

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = Ф Пк / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пк- финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qувел.водосн.абон.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3 /час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

к сетям водоснабжения составит:

___________ руб./ м3/час;

.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Петровского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2020 г.г. согласно техническому заданию.

# Приложение 1

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2013 -2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 2014 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена ветхих сетей водопровода | км | Увеличение пропускной способности водопровода |  | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| 2 | Установка системы очистки воды, разведка подземных вод | шт | Улучшение качества питьевой воды |  |  |  | 1 |
| 3 | Реконструкция водозаборной скважины | м3/час | Увеличение подачи воды |  |  | 16 |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение" | км |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,5 |

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

2 этап 2015-2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 2016 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена ветхих сетей водопровода | км | Увеличение пропускной способности водопровода |  |  | 0,2 | 0,3 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины | м3/час | Увеличение подачи воды |  |  | 16 |  |
| 3 | Строительство водопровода | км | Увеличение пропускной способности водопровода, подключение новых абонентов |  |  |  | 0,8 |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение" | км |  |  |  | 0,2 | 1,1 |

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

3 этап 2017-2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 2018 2019- 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена ветхих сетей водопровода | км | Увеличение пропускной способности водопровода |  |  | 0,1 |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение" | км |  |  |  | 0,1 |  |

# Приложение 2

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Петровского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

1 этап 2013-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 20__ | 20__ | 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Замена ветхих сетей водопровода | 1000 | 300 | 200 | 500 |  |  |  |
| 3 | Установка системы очистки воды, разведка подземных вод | 2200 |  |  | 2200 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водозаборной скважины | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |

Мероприятия

по развитию систем водоснабжения Петровского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

2 этап 2015-2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. (без НДС) | 2015 | 2016 | 2017 | 20__ | 20__ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Замена ветхих сетей водопровода | 500 |  | 200 | 300 |  |  |  |
| 3 | Строительство водозаборной скважины | 3500 |  | 3500 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство водопровода | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |

Мероприятия

по развитию систем водоснабжения Петровского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

3 этап 2017-2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. (без НДС) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 20__ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Замена ветхих сетей водопровода | 100 |  | 100 |  |  |  |  |

Приложение 3

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план и финансовый план)

2013-2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Финансовые потребности, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| водоснабжение |
| 1 | Замена ветхих сетей водопровода | км | Увеличение пропускной способности водопровода | 1,6 | 1600 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины | шт | Увеличение подачи воды | 1 | 3500 |
| 3 | Строительство водопровода | км | Увеличение пропускной способности водопровода, подключение новых абонентов | 0,8 | 1000 |
| 4 | Установка системы очистки воды, разведка подземных вод | шт | Улучшение качества питьевой доды | 1 | 2200 |
| 5 | Реконструкция водозаборной скважины | шт | Увеличение подачи воды | 1 | 1300 |
| 6 | ИТОГО: |  |  |  | 9600 |

# Text boxes

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотребления, л/чел. в сутки | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Постоянное население |
| 1. | Многоквартирная жилая застройка высокой этажности (5-9 этажей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-4 этажа) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| 3. | Индивидуальная жилая застройка | 50 | 2,87 | 129 | 172 | 2,87 | 129 | 172 | 2,9 | 130,5 | 174 | 3,0 | 135 | 180 |
| 4. | Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по постоянному населению: | 50 | 2,87 | 129 | 172 | 2,87 | 129 | 172 | 2,9 | 130,5 | 174 | 3,0 | 135 | 180 |
| 5. | Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации сезонного проживания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сезонному поселению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Всего по поселению: | 50 | 2,87 | 129 | 172 | 2,87 | 129 | 172 | 2,9 | 130,5 | 174 | 3,0 | 135 | 180 |

Современ. состояние -2013год

I этап строительства – 2015 год

2 этап строительства -2017 год

Таблица 6

Расчетный срок строительства, 2020 год